## Slide 1
ROBOT EVITEUR D’OBSTACLES
Département d’informatique et d’ingénierie
INF1643- ARCHITECTURE DES ORDINATEURS II
PROJET DE FIN DE SESSION
Réalisé par:
TAHOC WOKAM Durrice Léa, étudiante en GÉNIE INFORMATIQUE.
SOMA Marion Laurence Malika, étudiante en GENIE ÉLECTRIQUE.
Sous l’encadrement de :
Mr. Bennai, Mustapha
SESSION D’HIVER 2024 - Avril

## Slide 2
INTRODUCTION
L'augmentation de l'automatisation dans divers secteurs nécessite des systèmes autonomes capables de naviguer efficacement dans leur environnement. Un robot éviteur d'obstacles est un exemple parfait de cette technologie.
L'objectif général de ce projet est de concevoir et de construire un robot capable de détecter et d'éviter les obstacles de manière autonome.
Ce projet est pertinent car il combine plusieurs domaines de l'informatique et de l'électronique, tels que la programmation, l'architecture des ordinateurs, et la robotique.

## Slide 3
Le défi principal de ce projet est de programmer le robot pour qu'il puisse détecter les obstacles à une distance de 15 cm et réagir en conséquence pour les éviter.
15 cm
Obstacle!!
🛑
STOP!!
Je dois l'évite
Quelle est le problème à résoudre ?

## Slide 4
Pourquoi ce choix de projet?
Apprentissage pratique de l’utilisation de la carte Arduino UNO
Développement de compétences en programmation : La programmation d'un robot pour éviter les obstacles nécessite une logique de programmation solide et peut nous aider à améliorer vos compétences en codage.
Compréhension de l'intelligence artificielle (IA): comment l'IA peut être utilisée pour automatiser certaines tâches, comme naviguer sans heurter d'obstacles.
Résolution de problèmes: comment un robot peut se déplacer de manière autonome sans heurter d'obstacles

## Slide 5
Quelle sont les objectifs ?
L'objectif principal de ce projet est de programmer avec succès le robot pour qu'il puisse détecter et éviter les obstacles.
Les objectifs secondaires comprennent l'optimisation du code pour améliorer l'efficacité du robot, ainsi que l'ajustement des paramètres du capteur ultrasonique pour obtenir les meilleures performances possibles.

## Slide 6
Nous avons utilisé une approche itérative pour la conception et le développement du robot, en commençant par une phase de conception initiale, suivie de phases de développement et de test

## Slide 8
CONCEPTION DU ROBOT
( MATÉRIEL UTILISÉ )

## Slide 9
Châssis de voiture ( 03 roues)
Le châssis est la structure de base du robot. Il sert de support pour tous les autres composants, y compris les moteurs, la carte Arduino, les capteurs et les batteries.

## Slide 10
Carte Arduino UNO
La carte Arduino Uno est le microcontrôleur qui sert de cerveau au robot. Elle est programmée pour contrôler les moteurs et lire les capteurs. Les broches importantes sur l’Arduino Uno sont :
Broches Numériques (0-13) : Utilisées pour contrôler les drivers de moteur et lire les capteurs.
Broches Analogiques (A0-A5) : Utilisées pour lire les capteurs analogiques si nécessaire.
5V et GND : Pour alimenter les composants du robot.
Vin et Jack d’Alimentation : Pour alimenter la carte Arduino avec une source externe.
RESET : Pour réinitialiser le programme de la carte Arduino.
ICSP Header : Pour la programmation avancée de la carte Arduino.

## Slide 11
Un servomoteur
Un servomoteur est un type de moteur qui permet un contrôle précis de l’angle ou de la vitesse. Il est souvent utilisé dans les robots pour contrôler le mouvement des articulations ou pour orienter des capteurs et des instruments

## Slide 12
Driver de Moteur L298N
Le L298N est un driver de moteur qui permet de contrôler les moteurs DC en même temps. Il peut contrôler la direction et la vitesse de chaque moteur indépendamment. Les broches importantes sur le L298N sont :
Bornes Moteur (OUT1, OUT2, OUT3, OUT4) : Connectez ces bornes aux moteurs DC.
Entrées de Commande (IN1, IN2, IN3, IN4) : Connectez ces broches aux sorties numériques de la carte Arduino pour contrôler la direction des moteurs.
Alimentation (12V, GND) : Connectez à la source d’alimentation pour les moteurs.
5V : Sortie 5V si nécessaire pour alimenter d’autres composants.
Enable Pins (EN) : Utilisées pour contrôler la vitesse des moteurs via PWM depuis la carte Arduino.

## Slide 13
Connecteurs
batteries
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA
Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

## Slide 14
Capteur ultrasonique HC-SR04
Les capteurs à ultrasons sont des dispositifs qui utilisent des ondes sonores à haute fréquence pour détecter des objets et mesurer des distances. le HC-SR04 a généralement les broches suivantes :
VCC : Alimentation du capteur (généralement 5V).
Trig (Trigger) : Envoie une impulsion ultrasonique.
Echo : Reçoit l'impulsion ultrasonique réfléchie.
GND : Masse du capteur.

## Slide 15
Circuit de montage

## Slide 16
PROGRAMMATION
Le code a été écrit en C++ en utilisant l'IDE Arduino.

## Slide 17
Nous avons rencontré des difficultés à l'étape du codage. On n’arrivait pas à faire fonctionner les moteurs en même temps que le capteur ultrasonique et le servomoteur (les capteurs et les servomoteurs fonctionnaient, mais le robot ne se déplaçait pas).
Nous avons codé le pont H d'abord, puis nous avons associé notre code des capteurs, qui fonctionnait, à celui-ci.
Nos difficultés rencontrées

## Slide 18
ANALYSE DES RESULTATS

## Slide 19
Les résultats ont montré que le robot était capable de détecter et d'éviter les obstacles de manière efficace a une distance de 15cm.
Comme démontre la vidéo ci-dessus.

## Slide 20
Dans le futur, nous pourrions améliorer le robot en ajoutant plus de capteurs pour une détection d'obstacles plus précise.
Nous recommandons d'explorer l'utilisation de différents types de capteurs et de technologies pour améliorer encore la performance du robot.
Perspectives et recommandation

## Slide 21
CONCLUSION
Nous avons réussi à concevoir et à construire un robot éviteur d'obstacles efficace en utilisant une carte Arduino Uno et un capteur ultrasonique.
Ce projet a permis de développer nos compétences en programmation et en électronique, et a également contribué à l'avancement de la technologie des robots autonomes

## Slide 22
Nous tenons à remercier notre professeur et nos camarades de classe pour leur soutien et leurs conseils tout au long de ce projet

## Slide 23
Nous vous invitons maintenant à poser vos questions. Nous sommes impatients de discuter de notre projet avec vous

## Slide 24
RÉFÉRENCES
Construction d’un robot commandé par Arduino qui détecte et évite les obstacles. (s. d.). Construction D’un Robot Commandé Par Arduino Qui Détecte et Évite les Obstacles. https://www.robotique.tech/tutoriel/construction-dun-robot-commande-par-arduino-qui-detecte-et-evite-les-obstacles/
Chakir, S., Taybi, A. O., & Benaissat, A. (2020). Rapport de Mini projet : Robot Éviteur d’obstacles. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/342282949_Rapport_de_Mini_projet_Robot_Eviteur_d'obstacles
projets : robotarduino [Maison du Libre | Brest]. (s. d.). https://wiki.mdl29.net/doku.php?id=projets:robotarduino+
Muhammad Ansar. (2020, 4 février). how to make an Obstacle Avoiding Robot using Arduino uno and L293d with HC sr04 Sensor [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=G0NQQ8GoSJU
Gold Screw. (2021, 26 juin). Arduino Obstacle avoiding robot car 2WD with AA battery [Vidéo]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=uj8q4F9O198